Додаток до листа Національної акціонерної

компанії “Нафтогаз України” від     січня 2012 р. №

ПРАВИЛА

охорони газових мереж та споруд на них

1. Сфера застосування

Правила охорони газових мереж та споруд на них (далі - Правила) встановлюють вимоги щодо безпечної експлуатації газопроводів високого (до 1,2 МПа), середнього та низького тиску, якими транспортується природний газ, та виключення можливості їх пошкодження і руйнування при виконанні юридичними або фізичними особами робіт на земельних ділянках, розташованих в межах охоронних зон газопроводів.

## Ці правила розроблені для посилення безпеки на газових мережах та забезпечення безаварійного газопостачання споживачів.

## 2. Нормативні посилання

1.1. Правила регламентують порядок забезпечення збереження газових мереж, що експлуатуються, знаходяться на стадії прийняття до експлуатації, будуються або проектуються.

1.2. Ці Правила призначені для використання газорозподільними підприємствами, а також юридичними та фізичними особами, які мають наміри виконувати будь-які роботи на земельних ділянках, розташованих в охоронних зонах газопроводів.

1.3. Нормативні акти, що визначають правила проектування, будівництва, експлуатації, реконструкції та капітального ремонту об’єктів газопостачання є обов’язковими для юридичних і фізичних осіб.

1.4. Правила розроблені на підставі нормативних документів, а саме:

- Земельний кодекс України;

- Закон України “Про трубопровідний транспорт”;

- ДНАОП 0.00-1.20-98 “Правила безпеки систем газопостачання України” (ПБСГУ);

- ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”;

- ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міст та сільських поселень”;

- Правила обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них (Правила обстеження);

- ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці”;

- ДНАОП 0.00-5.11-85 “Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт”;

- ГОСТ 23407-78 “Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ”;

- ГОСТ 12.4.026-76 “Цвета сигнальные и знаки безопасности”;

- ДБН А.3.1-5-96 “Організація будівельного виробництва” (без додатків 9,11, які на сьогоднішній час не діють );

- ДБН В.1.1-7-2002 “Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва” (зі змінами);

- СНиП ІІІ-4-80* “Техника безопасности в строительстве”.

## 3. Терміни та визначення понять

3.1. Охоронна зона газопроводу - земельна ділянка вздовж траси газопроводу, незалежно від форм власності на землю, обмежена смугами завширшки 2,0 м з обох боків від осі газопроводу, для забезпечення нормальних умов експлуатації та запобігання його ушкодженню, в межах якої обмежується впровадження господарської діяльності, не допускається складання матеріалів і обладнання, садіння дерев, влаштування стоянок автотранспорту, гаражів, кіосків та інших споруд.

3.2. Між газопроводами та іншими найближчими спорудами встановлюється мінімально допустима відстань (розрив), що визначається будівельними нормами і правилами (відстані від найближчих підземних мереж ДБН 360-92**, п. 8.50, додаток 8.1, табл.1 або ПБСГУ, додаток 3).

3.3. Спеціалізоване підприємство газового господарства (СПГГ) – організація, основний вид діяльності якої становлять роботи, пов’язані з проектуванням, будівництвом та експлуатацією систем газопостачання.

## 4. Основні положення

4.1. Для виключення можливості пошкодження, руйнування газопроводів та забезпечення безпечної експлуатації систем газопостачання вздовж трас газопроводів визначаються охоронні зони.

4.2. Юридичні та фізичні особи, що здійснюють будівництво або інші роботи, пов’язані з проведенням земляних робіт, у відповідності з чинним законодавством України, повинні забезпечувати мінімально допустимі відстані (розриви) між газопроводами та іншими найближчими спорудами, встановлені ДБН 360-92**.

4.3. Земельні ділянки в межах охоронних зон газопроводів не вилучаються у їх власників і землекористувачів, а використовуються з обмеженням відповідно до чинного законодавства або договору з дотриманням вимог Земельного кодексу України та інших законодавчих актів.

4.4. Органи місцевого самоврядування під час надання юридичним і фізичним особам земельних ділянок, по яких проходять газопроводи, для будівництва повинні позначити проходження газопроводів на плані, що видається забудовнику, і вимагати від нього узгодження будівельних робіт зі спеціалізованим підприємством газового господарства.

4.5. Всі роботи (земляні, геологорозвідувальні, землечерпальні, поглиблювальні, будівельно-монтажні та інші) на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон газопроводів, та на відстані менш, ніж 15,0 м від газопроводу повинні виконуватись лише за письмовим дозволом СПГГ і у присутності його представника.

4.6. Для отримання дозволу юридичні та фізичні особи, які мають наміри виконувати будь-які роботи на земельних ділянках, розташованих в охоронних зонах газопроводів, повинні звернутися не пізніше як за 5 діб до початку робіт до СПГГ.

Виконання робіт без відповідного дозволу або за дозволом, термін якого закінчився, забороняється.

4.7. В межах охоронних зон газопроводів забороняється проведення будь-яких  робіт з використанням землерийної техніки (бульдозерів, екскаваторів, скреперів та інш.).

Усі роботи в охоронних зонах газопроводів необхідно виконувати тільки вручну, без використання механізмів і ударних інструментів (ломів, кирок, пневмоінструментів та інш.).

4.8. Юридичні та фізичні особи, що проводять поблизу охоронних зон газопроводів (менш як 30 метрів) будь-які вибухові, кар’єрні роботи, прокладання комунікацій, будівництво та реконструкцію тощо, внаслідок яких газопроводи можуть бути пошкоджені, зобов’язані повідомляти СПГГ про час і місце проведення робіт і порядок нагляду за їх виконанням.

4.9. Власники підприємств, по території яких газопроводи прокладені транзитом, повинні забезпечувати доступ персоналу СПГГ для проведення технічного огляду і ремонту у будь-який час доби.

4.10. Будівництво і реконструкція газопроводів, що проходять по сільськогосподарським угіддям, повинно виконуватися, як правило, в період, коли ці угіддя не зайняті під польові культури.

4.11. Роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій і технічним обслуговуванням газопроводів, виконуються СПГГ у будь-який період року.

4.12. Роботи в охоронних зонах виконуються відповідно до вимог нормативних законодавчих документів та даних Правил.

# 5. Порядок безпечного виконання робіт в межах охоронних зон

# газопроводів і споруд на них

5.1. Юридичні та фізичні особи, у разі надання їм у встановленому порядку земельних ділянок для будівництва, по яких проходять газопроводи, зобов’язані попередньо узгодити питання будівництва із спеціалізованим підприємством газового господарства (СПГГ).

5.2. До початку робіт в охоронній зоні або поблизу газопроводу особи, що мають намір здійснювати земляні та будівельні роботи, повинні викликати представника СПГГ для визначення фактичного місцезнаходження підземного газопроводу, глибини його залягання і розташування стосовно споруджуваного об’єкту.

Визначення точного місцезнаходження підземного газопроводу  та споруд на ньому здійснюється шляхом шурфування та уточнення траси газопроводу трасошукачем.

Роботи, пов’язані з шурфуванням, необхідно проводити вручну, у присутності представника СПГГ, силами і засобами виконавця робіт. Необхідність застосування трасошукачів і шурфування визначається СПГГ.

5.3. У випадку виявлення витоків газу з діючого газопроводу при виконанні робіт, пов’язаних з шурфуванням, вони повинні бути ліквідовані силами і засобами експлуатуючої організації, тобто СПГГ, до початку виконання робіт з дотриманням при цьому відповідних Правил безпеки.

5.4. Юридичні та фізичні особи, які планують виконувати роботи в охоронній зоні, за 5 діб до початку робіт повинні письмово попередити СПГГ про день і час виконання робіт, при яких необхідна присутність його представника, та отримати письмовий дозвіл СПГГ на їх виконання, для чого ними надається план виконання робіт, складений з урахуванням вимог СНиП 3.02.01-87, ІІІ-4-80*, ДБН А3.1-5-96.

Будівельна організація, надає СПГГ:

- проектну документацію на споруджуваний об’єкт, виконану за технічними умовами СПГГ, яка пройшла відповідну експертизу і узгодження;

- ліцензію і дозвіл на виконання будівельних робіт, які видані у встановленому порядку;

- дозвіл Держнаглядохоронпраці на право виконання робіт (згідно з вимогами Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженому постановою КМУ від 15.10.03 № 163);

- проект виконання робіт з необхідними додатками (згідно з ДБН А.3.1-5-96);

- наказ будівельної організації про склад бригади і відповідального керівника робіт.

5.5. Для отримання дозволу і до початку робіт організація, яка буде здійснювати будівельно-монтажні роботи в охоронній зоні  газопроводу або в межах 15 м від нього, повинна розробити і погодити план заходів, які забезпечать безпечне виконання робіт і цілісність діючих газопроводів та споруд на них.

У заходах повинно бути передбачено:

а) порядок виконання робіт у даній зоні;

б) місця переїзду будівельних машин і транспорту через діючі трубопроводи і кабельні лінії, а також облаштування переїздів через них;

в) заходи з запобігання просідання ґрунту під час розробки його безпосередньо біля діючого газопроводу та під час заглиблення нижче рівня його закладання;

г) узгоджене проектне рішення паралельного проходження або перетину діючого газопроводу інженерними комунікаціями;

д) запобіжні заходи, які забезпечують безпечне виконання робіт (зниження величини тиску у діючому газопроводі, місця ручного шурфування на діючому газопроводі, метод позначення осі діючого газопроводу, тощо).

5.6. Персонал, який буде задіяний для виконання будівельно-монтажних та інших робіт в охоронних зонах діючих газопроводів, повинен бути ознайомлений з місцезнаходженням газопроводів та споруд на них, їх позначенням на місцевості.

Навчання та інструктаж персоналу виконується організацією, яка буде виконувати роботи, на підставі вимог ДНАОП 0.00-4.12-99.

Керівники СПГГ призначають свого представника для технічного нагляду за дотриманням заходів збереження газопроводів і контролю за безпечним виконанням робіт.

5.7. Керівники відповідних підрозділів СПГГ повинні забезпечувати своєчасне прибуття своїх представників на місце проведення робіт.

5.8. У разі неприбуття на місце виконання робіт представника СПГГ керівник робіт повинен повторно протягом доби повідомити про це керівника спеціалізованого підприємства.

Виконувати земляні роботи в охоронній зоні до прибуття представника СПГГ не дозволяється.

Втрати, пов’язані з простоєм механізмів та працівників через відсутність представника СПГГ на місці проведення робіт, відшкодовується спеціалізованим підприємством.

5.9. Забороняється застосування машин і механізмів ударної дії ближче 5,0 метрів від газопроводу, а землерийних машин – в межах охоронних зон.

5.10. Забороняється відвал ґрунту на діючий газопровід при виконанні земляних робіт в його охоронній зоні (в тому числі і при будівництві комунікацій паралельно діючому трубопроводу).

5.11. При виконанні робіт в охоронній зоні діючих газопроводів складання матеріалів та обладнання, стоянки машин і механізмів та інше повинно розміщуватися за межами охоронних зон.

5.12. Під час проведення земляних робіт необхідно дотримуватись чинних будівельних норм і правил щодо крутості схилів, укріплення траншей та котлованів.

5.14. Місце копання котлованів, траншей, ям мають бути огороджені згідно з вимогами ГОСТ 23407-78 (ГОСТ 12.04.059-89). На загородженні повинні бути попереджувальні покажчики і написи згідно з вимогами ГОСТ 12.04.026-76.

5.15. У випадку виявлення на місці виконання робіт підземних комунікацій і споруд, які не зазначені у проектній, виконавчо-технічній документації, будівельні роботи повинні бути припинені, вжиті заходи щодо забезпечення цілості цих комунікацій і споруд, виявлення власника або експлуатуючої їх організації та запрошення їх представника на місце робіт.

5.16. Юридичні та фізичні особи, що виконують роботи в охоронних зонах, у разі пошкодження газопроводів зобов’язані негайно повідомити про це СПГГ, надати необхідну допомогу робочою силою і механізмами для термінової ліквідації пошкодження та його наслідків.

У випадку пошкодження газопроводу або виявлення витоків газу весь персонал і технічні засоби повинні бути негайно виведені за межі охоронної зони.

5.17. До прибуття аварійно-відновлювальної бригади СПГГ керівник будівельних (ремонтних) робіт повинен вжити заходів по забезпеченню охорони аварійної дільниці для попередження доступу в небезпечну зону своїх працівників та сторонніх осіб і транспортних засобів.

5.18. СПГГ та юридична чи фізична особа, що виконує земляні та будівельні роботи, складають у 2-х примірниках протокол (акт) про причини пошкодження газопроводу із зазначенням назви організації, посади і прізвища порушника, місця, часу і характеру порушення вимог Правил безпеки систем газопостачання України і цих Правил, а також розміри заподіяних (прямих і непрямих) збитків.

5.19. У разі аварійної ситуації, яка вимагає термінових ремонтно-відновлювальних робіт на комунікаціях і спорудах інших організацій, що розміщені в охоронних зонах газопроводів, дозволяється виконувати такі роботи без попереднього узгодження з СПГГ при умові виконання наступних вимог:

- негайного інформування власника (експлуатуючої організації) газопроводу про початок робіт по ліквідації наслідків аварії та про необхідність направлення їх представника на місце аварії;

- на місці виконання аварійно-ремонтних робіт зобов’язана постійно знаходитися особа, яка відповідальна за ці роботи та повинна провести цільовий інструктаж персоналу;

- до прибуття на місце аварії представника СПГГ земляні роботи в охоронній зоні газопроводу виконувати забороняється.

Представник СПГГ, що прибув на місце аварії, зобов’язаний вказати місцезнаходження газопроводу і споруд на ньому, заходи по забезпеченню їх цілості і бути присутнім до закінчення ремонтно-відновлювальних робіт на комунікаціях і спорудах інших організацій.

5.20. На зрошуваних землях, розташованих в межах охоронних зон, роботи, пов’язані з тимчасовим затопленням земель, проводяться за погодженням з СПГГ.

СПГГ може не дати таке погодження в разі, коли необхідно проводити планові ремонтно-відновлювальні, аварійні або інші роботи на газопроводах, про що воно повинно письмово повідомити землекористувачів із зазначенням причин і терміну, протягом якого не може проводитися тимчасове затоплення.

5.21. Під час виконання сільськогосподарських робіт в охоронних зонах газопроводів із застосуванням машин і механізмів не дозволяється обробіток ґрунту на глибині понад 0,45 м.

5.22. По закінченню будівництва, реконструкції або капітального ремонту значних об’єктів (залізничних колій, автомобільних шляхів, мереж тощо), які проводились в охоронній зоні газопроводів, до складу робочої комісії з приймання закінченого будівництвом об’єкта або його черги в експлуатацію, замовник будівництва повинен обов’язково включити представника СПГГ.

5.23. У разі порушення Правил охорони газопроводів і споруд на них та діючих нормативних та законодавчих актів уповноважені посадові особи СПГГ відповідно до діючого законодавства складають акти та передають матеріали до слідчих органів.

6. Заключні положення

6.1. Контроль за організацією та впровадженням технологічних процесів експлуатаційних робіт, додержанням правил технічної експлуатації використовуваних машин, механізмів, технологічного устаткування, виконанням вимог щодо запобігання дії небезпечних і шкідливих чинників повинен здійснюватися керівником організації, яка виконує роботи, зазначені в цих Правилах.

6.2. Юридичні або фізичні особи, винні у пошкодженні газопроводів, а також у порушенні вимог нормативно-правових актів, створенні перешкод фахівцям СПГГ при здійсненні ними робіт з технічного обслуговування або ремонтів, створенні аварійних ситуацій чи інших ускладнень у функціонуванні систем газопостачання, несуть відповідальність (дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну) згідно з чинним законодавством України, а також відшкодовують збитки, заподіяні СПГГ, якщо таке сталося.

Збитки обчислюються за фактичними витратами на відновлення газопроводів з урахуванням тарифних доходів, які СПГГ не отримало за час припинення газопостачання газовими мережами.

______________________________________